## Slide 1
FPGA Project
Image Processing

## Slide 2
Ciobanu Daria
Doca Andrei
Georgescu Cătălin
Hondola Paul
ECHIPA NOASTRĂ:
TUTORE:
Prof. Dr. Ing. Boncalo Oana
1
2
3
4

## Slide 3
Ciobanu Daria ->
Doca Andrei ->
Georgescu Cătălin ->
Hondola Paul ->
Designer prezentări, research pentru algoritmii necesari conversiilor, implementarea conversiei foto,
Documentație FPGA utilizat și design HDL
Research pentru conectarea camerei la placa folosita
Implementare citirii de date (imagine 640x480p) prin intermediul unei camere OV7670 în Verilog
Setup al Organizației comune pentru repo-ul de GitHub și GitKraken, designer prezentări, implementare a algoritmilor conversiilor foto și testbench-urilor
TASK-URILE NOASTRE:

## Slide 4
FPGA: Xilinx Nexys-4 Artix-7
Setup
IDE: Vivado ML 2022
Language: Verilog
Camera: OV7670

## Slide 5
TASK-UL NOSTRU
  Conectarea unei camere OV7670 la FPGA
  Proiectarea imaginii pe un monitor
conectat cu un cablu VGA la FPGA
  Selectarea operației de procesare a imaginii prin switch-uri on-board

## Slide 7
JA/JB PMOD
PMOD PINS
Conexiunea la cameră
Conexiunea la VGA

## Slide 8
TIMING-UL PENTRU TRANSMISIA DE DATE
HSYNC / VSYNC + DELAY

## Slide 9
Parcurgerea se realizează ca la o matrice normală, un contor pe orizontală, unul pe verticală

## Slide 10
În cadrul unui VGA driver, este adesea necesar să se includă un delay la sfârșitul citirii unei linii și a întregii matrice pentru a asigura sincronizarea corectă a semnalului video și a evita artefacte sau probleme de afișare.
Sincronizare verticală și orizontală: Un delay este necesar pentru a permite controlului corect al sincronizării verticale și orizontale.
HSYNC -> are loc la fiecare parcurgere a unei linii
VSYNC -> are loc la finalul parcurgerii matricei de pixeli

## Slide 11
Imaginea este salvată în urma conversiei în BRAM (Block RAM)
TESTING
Pentru testarea conversiei de imagini vor fi folosite funcții din Matlab de conversie a imaginii test (JPG / PNG) în format COE (fișier coeficient)